四．クレジットカードの規格ってどうなっているの？

一般に「プラスチックカード」と言えば、「クレジットカード」の規格をさします。

クレジットカードの規格はＪＩＳで定められています。

規格の詳細は、以下の通りです。

●カードサイズ　　通常　８６ｍｍ　幅×　５４ｍｍ高　と簡略表記されています。

※ＪＩＳ規格にて　２つの長方形におさまるサイズと規定されています。

（大）　８５．７２ｍｍ　幅×５４．０３ｍｍ高

（小）　８４．４７ｍｍ　幅×５３．９２ｍｍ高

●カード厚　：通常　０．７６ｍｍと簡略表記されています。

※ＪＩＳ規格にて　０．６８ｍｍ、から０．８ｍｍとなっています。

●カードの角：通常　半径３ｍｍと簡略表記されています。

※ＪＩＳ規格にて　半径３．００ｍｍ、から３．１８ｍｍとなっています。

その他にも詳細に規格が定められています。

●磁気テープ位置

●浮き出し文字（エンボス文字）位置

●署名欄

なお、本規格は、本来クレジットカードに適用されるものですが、メンバーズカードを作成する場合には、本規格に準拠

して作成されます。

また、ＩＣカードについても「カード型」のものは、本規格に準拠したサイズにて作成されています。

※「クレジットカード」と同じサイズであれば、サイフや名刺入れなどにも納まりやすく、携帯にも便利ですよね。

※磁気テープについて

日本国内では、磁気テープは、１本のものが一般的に使用されており、「ＪＩＳⅡ型（ジス２型）」、もしくは、「ＮＴＴ

タイプ」などと呼ばれています。

国際カードの場合には、３本の磁気テープ仕様が使用されております。

◇一般カード（ＬＯＣｏ　ローコ）の磁力について

一般の磁気カードの抗磁力は、６５０エルステッドとなっています。

磁気テープ幅は、６．５ｍｍとなっています。

※以前には、３００エルステッドのものもありましたが、現在は、６５０エルステッドが標準です。

◇高抗磁力カード（ＨＩＣｏハイコ）について

一般の磁気カードの場合、データが外部の磁界によってしばしば消去されることがあります。

このために、外部磁界に強い高抗磁力（ＨＩＣｏ）材料を用いたカードがあります。

ＨＩＣｏの抗磁力は、通常２７５０エルステッドとなっています。

（４０００エルステッドのものもあるようです。）

テープ幅は、７．２ｍｍとなります。

これにより、一般の永久磁石の磁力では消去されることがなくなりました。

※ただし、ＨＩＣｏカードの場合、「データ書込み機」は、導入時の指定が必要で、専用機となります。

一般には、ＬＯＣｏにて書込みする機種が使用されています。

※「読み取り機」については、どちらの規格にも対応できているようです。